#### ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Данное руководство устанавливает правила монтажа электроподогревателя «Альянс-08» на автомобили ГАЗ «Газель», ГАЗ «Соболь» с двигателями ЗМЗ-402, ЗМЗ-406, УМЗ-421, а также автомобили ГАЗ-3110 «Волга». Электроподогреватель устанавливается вместо штатного пластмассового тройника между радиатором и насосом системы охлаждения.

#### 2. МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ

Электроподогреватель в сборе с электрошнуром и вилкой – 1 шт
Хомут S 20-40 – 2 шт
Руководство по эксплуатации и монтажу – 1 шт
Упаковочная коробк – 1 шт

#### 3. МОНТАЖ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ

В случае возникновения трудностей при самостоятельном монтаже обратитесь на специализированную станцию технического обслуживания (СТО).

3.1. Слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения двигателя.
3.2. Ослабить хомуты и снять пластмассовый тройник вместе с угловым резиновым рукавом, соединяющий нижний патрубок радиатора с насосом системы охлаждения.
3.3. Укоротить угловой рукав. Величину укорачивания определить исходя из размеров подогревателя.
3.4. Вставить подогреватель в нижний рукав радиатора и соединить с насосом системы охлаждения угловым резиновым рукавом. На штуцер корпуса одеть рукав расширительного бачка. Уплотнить соединения, затянув хомуты
3.5. Закрепить электрошнур пластмассовыми хомутами так, чтобы он не касался подвижных и нагревающихся частей двигателя.
3.6 Заполнить систему охлаждения двигателя охлаждающей жидкостью.

#### 4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

4.1. Проверить соединение на предмет течи.
4.2. Запустить двигатель автомобиля и дать ему поработать в течении 5-10 минут. Затем остановить двигатель и при необходимости добавить охлаждающей жидкости.
4.3. Подсоединить электроподогреватель к сети.
4.4. По истечении 2-5 минут работы электроподогревателя головка цилиндров должна стать более теплой